负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕35号 关于郑州正佳能源环保科技有限公司年产5万吨聚丙烯酰胺（PAM）项目(一期工程1万吨) 竣工环保验收申请的批复 郑州正佳能源环保科技有限公司： 你公司上报的《郑州正佳能源环保科技有限公司（原郑州正力聚合物科技有限公司）年产5万吨聚丙烯酰胺（PAM）项目(一期工程1万吨)竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对新郑市环境监测站编制的《郑州正佳能源环保科技有限公司（原郑州正力聚合物科技有限公司）年产5万吨聚丙烯酰胺（PAM）项目(一期工程1万吨)竣工环境保护验收监测报告》（编号：FW2014-02）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、新郑市环境监测站的监测结果表明： 1.全厂废水经污水处理站处理（规模为1000m3/d、“中和+混凝沉淀+水解酸化+组合高效好氧”工艺）处理后，通过市政污水管网进入龙湖镇污水处理厂。废水总排水口中PH值、SS、COD、氨氮平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。 2.1台20t/h燃煤链条锅炉废气经袋式除尘+麻石水膜双碱脱硫装置处理。符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值要求。干燥、磨粉废气经袋式除尘器处理,废气能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 3.厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 三、主要污染物排放总量能够达到环评批复要求。 四、建设了规范的污水排放口，污水流量计和COD在线检测装置正常运营。 五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。生产过程中，各项污染物排放不得突破郑州市环保局分配的增量指标。 六、项目日常环保监督检查工作由新郑市环保局负责。 2014年11月19日