审批意见： 郑环建表〔2014〕365号 关于《河南神农膨化饲料科技有限公司年产11.8万吨绿色 无公害膨化饲料建设项目环境影响报告表（报批版）》的批复 河南神农膨化饲料科技有限公司： 你单位报送的由河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制的《河南神农膨化饲料科技有限公司年产11.8万吨绿色无公害膨化饲料建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 该项目位于荥阳市建设路中段南侧，棋源路东（河南阳光粮油饲料物流园区内）。建设4条饲料生产线，年产11.8万吨膨化饲料（膨化大豆粉7.8万吨，膨化玉米粉4万吨），主要生产工艺为外购原材料-入库-投料-初清-粉碎-配料-混合-膨化-冷却-粉碎-打包-码垛。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、该项目位于南水北调饮用水源二级保护区范围内，项目建设必须符合豫政办〔2010〕76号文件要求。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废水。厂区应实行雨污分流。生活污水经化粪池沉淀处理后排入荥阳市第一污水处理厂，外排废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 2.废气。膨化过程使用的蒸汽由郑州荥锦绿色环保能源有限公司提供，未经批准，不得建设任何锅炉设施。投料、粉碎、包装等工段产生的粉尘经集气罩+除尘装置处理后通过40m高排气筒排放，外排废气中粉尘应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，周界外粉尘浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放。 3.噪声。对高噪声设备采取有效的减振降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.固废。原料初清杂质交环卫部门清运，除尘装置收集的粉尘全部回收利用，废弃的包装袋外售。 5.总量。主要污染物排放总量应严格按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001300）核定的增量指标落实：COD（生活）≤ 0.072t/a，NH3-N（生活）≤ 0.0072t/a。 6.其他。该项目卫生防护距离为50m，东、南、西、北厂界外设防距离分别为10m、35m、0m、0m，卫生防护距离内不得规划新建居住、学校、医院等环境保护目标。 五、项目建成后应及时申请试生产，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间应按规定申请竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产。 六、项目环境保护日常监督检查请荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年11月10日