负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕27号 关于郑州瑞益实业有限公司年屠宰2000万只肉鸭建设项目竣工环保验收申请的批复 郑州瑞益实业有限公司： 你公司上报的《郑州瑞益实业有限公司年屠宰2000万只肉鸭建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对中牟县环境监测站编制的《郑州瑞益实业有限公司年屠宰2000万只肉鸭建设项目竣工环境保护验收监测报告》（牟环境监测YS2014-009号）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、中牟县环境监测站的监测结果表明： 1.废水采用“隔油+混凝沉淀+水解酸化+CASS+混凝沉淀+过滤消毒”工艺处理，外排废水能够达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准（其中COD、氨氮50mg/L、8mg/L）。 2.1台2t/h燃煤链条锅炉废气采用旋流板塔脱硫除尘一体化净化装置处理，外排废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段限值;厂界恶臭气体能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）二级标准。 3.四周厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，夜间不生产。 4.本项目卫生防护距离为100米，厂界设防距离分别为东厂界外45m、北厂界外3m，此范围内没有建设学校、住宅、医院等环境敏感建筑。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监督检查工作由中牟县环保局负责。 2014年11月7日